## Slide 1
TUOTEYKSILÖINNIN TASOT |  |  | 
TASO 1 Tuoteryhmän taso (MTO GTIN) |  |  | 
TASO 2 Tuotevariaation taso (MTO GTIN + MTO Varianttinumero) |  |  | 
TASO 3 Tuoteyksilön taso (MTO GTIN + MTO Varianttinumero + Sarjanumero (SGTIN) |  |  | 
GS1 SOVELLUSTUNNUKSET BETONIELEMENTTIEN TUOTEYKSILÖINTIIN |  |  | 
Minimitietovaatimukset |  |  | 
(03) MTO GTIN-koodi |  | 06400001000247 Esimerkki | 
(242) Made-To-Order (MTO) varianttinumero |  | 123456 Esimerkki | 
(21) Sarjanumero |  | 12345678910 Esimerkki | 
Valinnaiset lisätiedot betonielementtien tapauksessa |  |  | 
(91) Kansallinen elementtitunnus |  | V1001 Esimerkki | 
(92) GUID |  | ba34cf17-0c4b-4c6f-9295-cae05aa74ad4 Esimerkki | 
(99) Verkkotunnus |  | id.rt.fi Esimerkki | 
TIEDONKANTAJAT |  |  | 
GS1 Digital Link (2D viivakoodi) | GS1 DataMatrix (2D viivakoodi) |  | EPC/RFID (radiotaajuinen etätunnistus)
TUOTE-ETIKETTI
MTO GTIN
MTO GTIN
+ varianttinumero 1
+ sarjanumero 1
MTO GTIN
+ varianttinumero 2
+ sarjanumero 4
MTO GTIN
+ varianttinumero 1
+ sarjanumero 2
MTO GTIN
+ varianttinumero 2
+ sarjanumero 5
MTO GTIN
+ varianttinumero 1
+ sarjanumero 3
MTO GTIN
+ varianttinumero 2
+ sarjanumero 6
MTO GTIN
+ varianttinumero 1
MTO GTIN
+ varianttinumero 2
MTO GTIN
+ varianttinumero 3
MTO GTIN
+ varianttinumero 3
+ sarjanumero 7
MTO GTIN
+ varianttinumero 3
+ sarjanumero 8
MTO GTIN
+ varianttinumero 3
+ sarjanumero 9

## Slide 2
LEVELS OF PRODUCT IDENTIFICATION |  |  | 
Level 1 Product identification (MTO GTIN) |  |  | 
Level 2 Product variation identification (MTO GTIN + MTO Variation number) |  |  | 
Level 3 Individual product identification [SGTIN] (GTIN + MTO Variation number + Serial number) |  |  | 
GS1 APPLICATION IDENTIFIERS (AI) TO IDENTIFY ENGINEER-TO-ORDER PRODUCT |  |  | 
Minimum information requirements for the identification |  |  | 
(03) MTO GTIN |  | 06400001000247 Example | 
(242) Made-To-Order (MTO) variation number |  | 123456 Example | 
(21) Serial number |  | 12345678910 Example | 
*Additional information for precast concrete elements use case |  |  | 
(91) Finnish element classification |  | V1001 Example | 
(92) GUID |  | ba34cf17-0c4b-4c6f-9295-cae05aa74ad4 Example | 
(99) Domain name |  | id.rt.fi Example | 
DATA CARRIERS |  |  | 
GS1 Digital Link (2D Barcode) | GS1 DataMatrix (2D Barcode) |  | EPC/RFID (radio frequency remote sensing method)
PRODUCT LABEL
MTO GTIN
MTO GTIN
+ variant number 1
+ serial number 1
MTO GTIN
+ variant number 2
+ serial number 4
MTO GTIN
+ variant number 1
+ serial number 2
MTO GTIN
+ variant number 2
+ serial number 5
MTO GTIN
+ variant number 1
+ serial number 3
MTO GTIN
+ variant number 2
+ serial number 6
MTO GTIN
+ variant number 1
MTO GTIN
+ variant number 2
MTO GTIN
+ variant number 3
MTO GTIN
+ variant number 3
+ serial number 7
MTO GTIN
+ variant number 3
+ serial number 8
MTO GTIN
+ variant number 3
+ serial number 9